## Slide 1
PROJET ROBOTIQUE CULINAIRE
CUISTOT AUTOMATIQUE
Système de cuisson automatisée pilotée par vision IA et robotique embarquée
Projet L2 — Documentation technique
Andriamahefa Vatosoa Firavaka • Rafelantsoa Ny Onitiana Carine
Détection
Vision IA
Chauffage
Dosage
Mélange

## Slide 2
Vue d'ensemble
L'utilisateur place des ingrédients bruts (non épluchés, non coupés). Un capteur détecte l'ajout, une photo est prise, une IA identifie les ingrédients et propose des plats réalisables, décomposés en deux phases.
PHASE 1 — HUMAINE
Préparation manuelle avant dépôt
Éplucher les ingrédients
Couper aux bonnes tailles
Laver si nécessaire
Déposer dans le cuiseur une fois prêts
Instructions générées par l'IA à partir d'une seule photo
PHASE 2 — ROBOT
Exécution automatique, sans intervention
Chauffage de la préparation
Dosage liquide et condiments
Mélange du contenu
Aucune intervention humaine pendant l'exécution
Le robot traite le récipient dans son ensemble, comme un autocuiseur intelligent
2

## Slide 3
Flux du système
Un seul appel à l'IA : la photo des ingrédients bruts déclenche directement les deux phases dans une même réponse.
01
Dépôt
Ingrédients bruts posés dans le récipient
→
02
Détection
Capteur ultrason HC-SR04 détecte l'ajout
→
03
Capture
Photo prise via l'app IP Webcam
04
Analyse IA
Identification + vérif. comestibilité
→
05
Plan généré
JSON : préparation humaine + cuisson robot
→
06
Exécution
Chauffage, dosage, mélange automatiques
3

## Slide 4
Composants matériels
Capteur ultrason HC-SR04
Détecte l'ajout d'un ingrédient dans le récipient
Arduino
Lit le capteur, envoie un signal série
Téléphone + app IP Webcam
Capture photo du contenu du récipient
Élément chauffant
Cuisson à température fixe (valeur exacte à mesurer)
Doseur eau (pompe)
Ajoute une quantité précise d'eau
Doseur sel
Ajoute une quantité précise de sel
Doseur huile
Ajoute une quantité précise d'huile
Mélangeur / agitateur
Mélange le contenu du cuiseur
4

## Slide 5
Logiciels & outils
Arduino IDE
Programmer le microcontrôleur
Processing
Interface utilisateur, orchestration : lit le port série, lance le script Python, affiche les résultats
Python (venv)
Capture photo (requests), appel à l'API de l'IA
API de l'IA (vision)
Analyse d'image + génération d'un plan de préparation structuré (JSON)
5

## Slide 6
Décisions de conception importantes
01
Un seul appel à l'IA
L'IA analyse la photo des ingrédients bruts une seule fois et retourne directement les deux phases (préparation humaine + cuisson robot) dans la même réponse. La phase 1 doit donc être exhaustive, sans quoi le robot devrait agir sur des ingrédients pas prêts.
02
Le robot traite le récipient dans son ensemble
Pas d'action sur un ingrédient précis : le robot chauffe, dose et mélange le contenu global, comme un autocuiseur intelligent.
03
Détection anticipée d'objets non comestibles
Avant de proposer des plats, l'IA vérifie que tout ce qui est visible sur la photo est bien un ingrédient alimentaire. Si un objet suspect est détecté, aucune recette n'est générée.
6

## Slide 7
Structure de fichiers
Deux sous-projets : firmware Arduino et interface Processing (avec script Python embarqué).
Arduino/
Cuisine.ino
point d'entrée du firmware
headers.h
déclarations partagées
functions.cpp
fonctions utilitaires
Pompe.h / Pompe.cpp
doseur eau
Bouton.h / Bouton.cpp
signal de fin de placement
Bras.h / Bras.cpp
mélangeur / agitateur
Contenant.h / Contenant.cpp
gestion du récipient
Ultrason.h / Ultrason.cpp
capteur HC-SR04
Processing/
cuistot.pde
sketch principal, orchestration
Bouton.pde
gestion de l'interface bouton
sketch.properties
configuration du sketch
data/capturer_et_analyser.py
capture photo + appel API IA
7